Příloha č.4 zadávací dokumentace „SAKO Brno, a.s. – nákup prostředků pro třídění bioodpadu“

Projekt: Nakládání s biologicky rozložitelným odpadem

CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_133/0011285

ČÁST A. Technická specifikace : Nádoby na BIOodpad,objem min. 240 lt.

Počet: 1000 ks

Barva:Tělo i víko nádoby – 	hnědá

- vhodné pro sběr bioodpadu– větrání po bocích nádoby, průměr větracího otvoru min. 4 mm

- odpovídají DIN EN 840 oficiální certifikace RAL GZ, certifikace RAL GZ vyražená na nádobě-  kopie certifikátu přiložit do nabídky

- materiál: HDPE, odolné proti UV záření, nízkým a vyšším atmosférickým teplotám, rezistentní proti chemickým a biologickým vlivům, neobsahuje kadmium a může být znovu granulován

- objem nádoby – min. 240lt

- nosnost nádoby – min. 96 kg

- síla stěny nádoby po celé výšce  – min. 3,3 mm

- hladké povrchy zabraňují ulpívání odpadu

- 2 kolečka o průměru min. 200mm s protihlukovou úpravou, kovová osa koleček s antikorozní úpravou

- víko nádoby vybaveno alespoň dvěma madly

- integrované tlumiče snižující hlukovou zátěž při zavírání

- dvoubodové uchycení víka nádoby

- manipulační tyč nádoby uchycená ve 3 bodech

- hladká přední část nádoby (bez prolisů) z důvodu snadného umístění samolepky

- kompatibilita s vyklápěči GMT a GMT + MGB

- logo SAKO vyražené na čelní stěně nádoby (výška písma min. 10 cm) dle grafické předlohy SAKO

ČÁST B. Technická specifikace : Velkoobjemový kontejner, objem min. 14m3

Počet: 35 ks

Barva: RAL 6018

Typ: „AVIA“, výška háku 1000mm

•	objem min. 14 m3

•	vnitřní rozměry kontejneru v mm (d x š x v)	4000 x 2000 x 1750	(+- 200 x 100 x 20 mm)

•	průměr natahovacího háku h 1000 mm v mm	40

•	tloušťka plechů podlaha/bočnice v mm	min. 3/2

•	napojení podlaha/ bočnice	min.45x45x3

•	profil vrchního lemu v mm	min. 50x50x3

•	bočnice/vrata s výztužnými prolisy 	rozteč 340-360 mm

•	bočnice opatřena středovou výztuhou v mm	min. 80x50x3

•	sklopná bočnice dělená	v 1/2 výšky bočnice

•	rozteč výztuh podlaha	740 -760 mm, průběžně rozloženy

•	profil výztuh podlahy U profil v mm	min. 80x50x3

•	typ lyžiny	IPN 120

•	profil zadního trámce rolen	UPN 100

•	rolny 2 ks délka 180 mm	trubka min. 133x6 mm

•	čepy rolen mazané	průměr 40 mm

•	provedení vrat	dvoukřídlá

•	zavírání vrat	S/2 hák

•	střecha	ne

•	háčky na plachtu	ano/cca 300 mm svrchu

•	žebřík	ano/vlevo ve směru jízdy

•	centrální jištění vrat	ano/jednokřídlo

•	výroba odpovídá DIN 30722