TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

pro veřejnou zakázku

„Dodávka vozidel pro sběr a svoz odpadů“

Očíslování vozidel (slouží pouze pro lepší orientaci):

| číslo | Podvozek, pozn. | nástavba | ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 x 2, nosič kontejnerů, hmotnost 11-12 tun | teleskopický hák, zdvih min. 6 tun | 1 |
| 2 | 4 x 2, nosič kontejnerů, hmotnost min. 16 tun | teleskopický hák, zdvih min. 10 tun | 1 |
| 3 | 6 x 4, nosič kontejnerů (typ abroll), min. 28 tun | teleskopický hák, zdvih min. 20 tun | 1 |
| 4 | 4 x 2, valník s plachtou, hmotnost min. 11,5 tun | valník max. výše 3,4m, hydr. čelo | 1 |
| Celkem |  | 4 |

Požadavky zadavatele:

- Všechna vozidla musí být nová (ne předváděcí nebo ojetá apod.)

- Všechny podvozky a nástavby musí být od jednoho výrobce

- Záruka poskytnutá výrobcem, minimálně však 24 měsíců na všechna vozidla a nástavby

- Návod v českém jazyce musí být součástí dodávky

- Označení vozidel předepsanými výstražnými tabulemi a polepy

- Označení identifikačními údaji a velkoplošný grafický polep nástavby dle závazného vzoru

- Provést zápis údajů o nástavbě do technického průkazu

- Nástavby vozidel musí být schválené do provozu na pozemních komunikacích ČR

1 ks nosič kontejnerů s teleskopickým hákem 6 tun (vozidlo č. 1)

Označení konkrétního vozidla včetně uvedení výrobce: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

Technické požadavky na podvozek

| Požadavek | Účastník vyplní ANO/NE; do modře označených polí účastník vyplní jím nabízenou hodnotu |
| --- | --- |
| Podvozek zesílený pro nosič kontejnerů se vzduchovým pérováním na zadní nápravě |  |
| Podvozek konfigurace 4x2 |  |
| Min. / Max. celková hmotnost vozidla 11. 000 /12.000 kg |  |
| Denní kabina, 1 + 2 sedadla (ne lavice) |  |
| Střešní okno |  |
| Barva kabiny bílá RAL 9010 |  |
| Motor vznětový přeplňovaný o min. objemu 5 L, norma EURO 6 nebo vyšší |  |
| Min. výkon motoru 170 kW, |  |
| Uzávěrka diferenciálu zadní nápravy |  |
| Brzdy kotoučové na obou nápravách |  |
| Disky kol o průměru 19,5´ |  |
| Držák rezervy a rezerva |  |
| Sedadlo spolujezdce pevné |  |
| El. Okénka |  |
| Úložný prostor na rámu uzamykatelný |  |
| Kabina krátká denní s okny v zadní stěně |  |
| El. vyhřívaná zrcátka |  |
| Imobilizér |  |
| Převodovka automatizovaná/automatická |  |
| Tachograf digitální |  |
| Palivová nádrž min. 150L /NM, Ad Blue min 30 L |  |
| LED světlomety pro denní svícení |  |
| Mlhovky vpředu |  |
| Elektronická regulace stability vozidla (například ESP) |  |
| Elektropneumatický brzdový systém, ABS a ASR |  |
| Tempomat s nastavitelným omezovačem |  |
| Stabilizátor zadní nápravy pod rámem |  |
| Sedadlo řidiče vzduchově odpružené |  |
| Koberečky v kabině gumové |  |
| Klimatizace manuální |  |
| Rozhraní pro přenos dat FMS 2.0, nebo kom |  |
| Akumulátory min.115Ah |  |
| Provedení ADR GGVS AT |  |
| Zásuvka pro přívěs 24V 15 pólů |  |
| Brzdové vzduchové přípojky pro přívěs s oběma hadicemi integrovanými do jedné rychlospojky |  |
| Centrální zamykání s dálkovým ovladačem |  |
| Autorádio s Bluetooth |  |
| Elektroinstalace pro couvací kameru |  |
| Couvací kamera |  |
| 2 ks výstražných zábleskových majáků oranžové barvy na kabině |  |
| Pracovní světlomet na zadní stěně kabiny nahoře |  |
| Motorová brzda zesílená |  |
| Předehřev paliva |  |
| Zvukový signál zařazení zpátečky / varovná světla |  |
| Vedlejší pohon na převodovce pro hydraulické čerpadlo s vloženým hřídelem |  |
| Zadní příčník vyztužený s tažným zařízením pro vlek s centrální osou čep 50mm |  |
| Elektrická zásuvka pro příslušenství 12 V + 24 V na palubní desce |  |
| Hasící přístroj 6 kg s držákem a s plastovou schránkou - 2 ks |  |
| Označení identifikačními údaji dle závazného grafického vzoru |  |

Technické požadavky na nástavbu

| Požadavek | Účastník vyplní ANO/NE; do modře označených polí účastník vyplní jím nabízenou hodnotu |
| --- | --- |
| Hákový nosič kontejnerů o min. kapacitě zdvihu 6.000kg |  |
| Výška háku 1000mm |  |
| Dle normy DIN 30722 |  |
| Automatická pojistka háku |  |
| Délka kontejnerů 3300 mm - 4500 mm |  |
| Ovládání nosiče rozvaděčem na levé straně vozidla |  |
| Ovládání nosiče z kabiny na přenosném ovladači (možnost vyjmout ven) |  |
| Elektronické jištění mylné operace obsluhy |  |
| Hydraulické jištění kontejneru vnitřní včetně světelné signalizace nezajištění |  |
| Teleskopické rameno nosiče v bezúdržbovém uložení |  |
| Držák zakládacího klínu |  |
| Schránka na nářadí na rámu vozidla uzamykatelná o min šířce 600mm |  |
| Pracovní osvětlení 2ks |  |
| Reflexní sklopná cedule „A“ vpředu a vzadu |  |
| Kamerový systém pro pohled na závěs vozu |  |
| Pístové čerpadlo |  |
| Záruka minimálně 24 měsíců |  |

1 ks nosič kontejnerů s teleskopickým hákem 10 tun (vozidlo č. 2)

Označení konkrétního vozidla včetně uvedení výrobce: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

Technické požadavky na podvozek

| Požadavek | Účastník vyplní ANO/NE; do modře označených polí účastník vyplní jím nabízenou hodnotu |
| --- | --- |
| Podvozek zesílený pro nosič kontejnerů se vzduchovým pérováním na zadní nápravě |  |
| Podvozek konfigurace 4x2 |  |
| Min. celková hmotnost vozidla 16.000kg |  |
| Min. hmotnost jízdní soupravy 28.000kg |  |
| Min. rozvor 4100mm |  |
| Denní kabina, 1 + 2sedadlo |  |
| Střešní okno |  |
| Barva kabiny bílá RAL 9010 |  |
| Motor vznětový přeplňovaný o min. objemu 7,5L, norma EURO 6 nebo vyšší |  |
| Min. výkon motoru 200 kW, |  |
| Uzávěrka diferenciálu zadní nápravy |  |
| Brzdy kotoučové na obou nápravách |  |
| Držák rezervy a rezerva |  |
| Sedadlo spolujezdce pevné |  |
| El. Okénka |  |
| Odkládací prostor na motorovém tunelu |  |
| Úložný prostor na rámu uzamykatelný |  |
| Měnič napětí 24V/12V 10A |  |
| Kabina krátká denní s okny v zadní stěně |  |
| El. vyhřívaná zrcátka |  |
| Imobilizér |  |
| Převodovka automatizovaná/automatická |  |
| Tachograf digitální |  |
| Palivová nádrž min. 150L /NM, Ad Blue min 30 L |  |
| LED světlomety pro denní svícení |  |
| Mlhovky vpředu |  |
| Zadní vzduchové odpružení |  |
| Elektronická regulace stability vozidla (například ESP) |  |
| Elektropneumatický brzdový systém, ABS a ASR |  |
| Tempomat s nastavitelným omezovačem |  |
| Stabilizátor zadní nápravy pod rámem |  |
| Sedadlo řidiče vzduchově odpružené |  |
| Koberečky v kabině gumové |  |
| Klimatizace manuální |  |
| Akumulátory min.115Ah |  |
| Zásuvka v kabině 12V min. 15A |  |
| Rozhraní pro přenos dat FMS 2.0, nebo kom |  |
| Provedení ADR GGVS AT |  |
| Zásuvka pro přívěs 24V 15 pólů |  |
| Brzdové vzduchové přípojky pro přívěs s oběma hadicemi integrovanými do jedné rychlospojky |  |
| Centrální zamykání s dálkovým ovladačem |  |
| Autorádio s Bluetooth |  |
| Elektroinstalace pro couvací kameru |  |
| Couvací kamera |  |
| 2 ks výstražných zábleskových majáků oranžové barvy na kabině |  |
| Pracovní světlomet na zadní stěně kabiny nahoře |  |
| Motorová brzda zesílená |  |
| Předehřev paliva |  |
| Zvukový signál zařazení zpátečky / varovná světla |  |
| Vedlejší pohon na převodovce pro hydraulické čerpadlo s vloženým hřídelem |  |
| Zadní příčník vyztužený s tažným zařízením pro vlek s centrální osou čep 50mm |  |
| Elektrická zásuvka pro příslušenství 12 V + 24 V na palubní desce |  |
| Hasící přístroj 6 kg s držákem a s plastovou schránkou - 2 ks |  |
| Označení identifikačními údaji dle závazného grafického vzoru |  |

Technické požadavky na nástavbu

| Požadavek | Účastník vyplní ANO/NE; do modře označených polí účastník vyplní jím nabízenou hodnotu |
| --- | --- |
| Hákový nosič kontejnerů o min. kapacitě zdvihu 10.000kg |  |
| Výška háku 1000mm |  |
| Dle normy DIN 30722 |  |
| Automatická pojistka háku |  |
| Délka kontejnerů 3300mm – 4500mm |  |
| Ovládání nosiče rozvaděčem na levé straně vozidla |  |
| Ovládání nosiče z kabiny na přenosném ovladači (možnost vyjmout ven) |  |
| Elektronické jištění mylné operace obsluhy |  |
| Hydraulické jištění kontejneru vnitřní včetně světelné signalizace nezajištění |  |
| Teleskopické rameno nosiče v bezúdržbovém uložení |  |
| Držák zakládacího klínu |  |
| Schránka na nářadí na rámu vozidla uzamykatelná o min šířce 600mm |  |
| Pracovní osvětlení 2ks |  |
| Reflexní sklopná cedule „A“ vpředu a vzadu |  |
| Kamerový systém pro pohled na závěs kontejneru |  |
| Záruka minimálně 24 měsíců |  |

1 ks nosič kontejnerů (typ abroll) s teleskopickým hákem (vozidlo č. 3)

Označení konkrétního vozidla včetně uvedení výrobce: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

Technické požadavky na podvozek

| Požadavek | Účastník vyplní ANO/NE; do modře označených polí účastník vyplní jím nabízenou hodnotu |
| --- | --- |
| Celková hmotnost min. 26 000 kg |  |
| Nejvyšší technicky přípustná hmotnost min. 28 000 kg |  |
| Konfigurace podvozku 6x4, provedení silnice - terén |  |
| Podpěrný válec vč. sekce rozvaděče a akustické signalizace |  |
| Kabina střední s plochou zadní stěnou s prosklením, 2 sedadla, uprostřed středový panel pro příslušenství řidiče a odkládací plocha |  |
| Kamera na couvání v kabině se zobrazením v displeji na palubní desce |  |
| Kamerový systém pro pohled na zadní závěs podvozku |  |
| Stabilizátor na zadní / vlečné nápravě přídavný |  |
| Houkačka podtlaková |  |
| Měření zatížení na zadních nápravách se zobrazením v palubním počítači |  |
| Pracovní světlomet 2 ks na zadní straně kabiny nahoře |  |
| Prac. osvětlení 2 ks u závěsu pro přívěs - zapojené na vyp. prac. osvět. na kabině |  |
| Rozvor 4.5 – 4,6m |  |
| Maximální výška vozidla včetně kabinových majáků 3,70 m |  |
| 2 ks výstražných zábleskových majáků oranžové barvy na kabině |  |
| Automatizovaná převodovka |  |
| Dieselový motor splňující normu EURO 6 nebo vyšší, výkon min. 330 kW, |  |
| Min. točivý moment motoru min 2200Nm |  |
| Držák rezervy a rezerva |  |
| Reflexní sklopná cedule „A“ vpředu a vzadu |  |
| Spodní kryt motoru proti víření prachu od větráku chlazení a pro zvýšenou ochranu před mechanickým poškozením |  |
| Palivová nádrž min. 300L z nekorodujícího materiálu, AdBlue nádrž min 60l |  |
| Automatický systém údržby, palubní počítač a diagnostika |  |
| Tempomat, omezovač rychlosti |  |
| Pneumatické pérování na zadních nápravách se zobrazením zatížení |  |
| Podvozek osazen pneumatikami pro regionální provoz, kola o průměru 22,5´´ |  |
| Pneumatiky 315/80 R 22,5 |  |
| Zvukový signál zařazení zpátečky / varovná světla |  |
| Autorádio s Bluetooth |  |
| Vertikální výfuk |  |
| Klimatizace manuální |  |
| Uzávěrka diferenciálu |  |
| Posilovač řízení |  |
| Elektricky ovládaná okna |  |
| Pneumatické sedadlo řidiče a spolujezdce |  |
| Rampové zrcátko |  |
| Motorová brzda zesílená |  |
| Parkovací brzda |  |
| Retardér, nebo intardér |  |
| Brzdy kotoučové na přední i zadní nápravě |  |
| Asistent rozjezdu do kopce |  |
| ABS, ASR |  |
| Regulace stability vozidla (například ESP) |  |
| Držák se zakládacím klínem |  |
| Barva kabiny ekvivalent RAL 9010 |  |
| Úprava podvozku pro hákový nosič kontejnerů |  |
| Tažné zařízení pro přívěs s centrální osou čep 50mm |  |
| Automatické vypuštění měchů pérování při zapnutí PTO |  |
| Vedlejší pohon pro čerpadlo min. 400 Nm |  |
| Střešní větrací klapka |  |
| Centrální zamykání, uzávěr nádrže uzamykatelný |  |
| Palubní počítač a diagnostika |  |
| Centrální zamykání s dálkovým ovládáním |  |
| Pylový filtr ventilace |  |
| Širokoúhlé zrcátko, vyhřívané |  |
| Zpětná zrcátka, vyhřívaná, elektricky nastavitelná |  |
| Techn. hmotnost jízdní soupravy min. 60t |  |
| Koberečky gumové v kabině |  |
| Rozhraní pro přenos dat FMS2.0 |  |
| Provedení ADR AT |  |
| Mlhovky vpředu s denním svícením LED |  |
| Zakrytí hnacích agregátů proti sypkému mat. |  |
| Bezpečnostní Asistent jízdy v pruzích |  |
| Bezpečnostní asistent brzdový |  |
| Brzdové vzduchové přípojky pro přívěs s oběma hadicemi integrovanými do jedné rychlospojky |  |
| Elektrická zásuvka pro příslušenství 12 V + 24 V na palubní desce |  |
| Ocelové blatníky na dvě nápravy – žárově zinkované |  |
| Schránka na nářadí s montáží |  |
| Schránka na nářadí s montáží |  |
| Hasící přístroj 6 kg s držákem a s plastovou schránkou - 2 ks |  |
| Krycí a ochranné mřížky zadních skupinových světel |  |
| Označení identifikačními údaji dle závazného grafického vzoru |  |

Technické požadavky na nástavbu

| Požadavek | Účastník vyplní ANO/NE; do modře označených polí účastník vyplní jím nabízenou hodnotu |
| --- | --- |
| Nosič kontejnerů s teleskopickým hákem umožňující překládání kontejnerů na přívěs |  |
| Výška háku 1570 mm |  |
| Kapacita zdvihu min. 20 000 kg |  |
| Délka kontejnerů min. 4,0 - 7,1 m |  |
| Ovládání nosiče z kabiny |  |
| Hydraulické jištění kontejneru včetně světelné signalizace odjištěného kontejneru |  |
| Automatická pojistka háku |  |
| Automatické zatlumení chodu ramene při dosedu |  |
| Rychloposuv odklopení háku nebo skládání prázdného kontejneru |  |
| CE provedení |  |
| Spojovací zařízení C 50 – X |  |
| Vývod elektro, vývod vzduch Duomatic |  |
| RAL 7021 |  |
| Záruka nejméně 24 měsíců |  |

1 ks valník s plachtou a hydraulickým čelem (vozidlo č. 4)

Označení konkrétního vozidla včetně uvedení výrobce: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

Technické požadavky na podvozek

| Požadavek | Účastník vyplní ANO/NE |
| --- | --- |
| Podvozek se vzduchovým pérováním na zadní nápravě |  |
| Podvozek konfigurace 4x2 |  |
| Min. celková hmotnost vozidla 11 500 kg |  |
| Disky kol o průměru 17,5´ |  |
| Denní kabina, 1 + 2 sedadla (ne lavice) |  |
| Střešní okno |  |
| Barva kabiny bílá RAL 9010 |  |
| Motor vznětový přeplňovaný o min. objemu 5 L, norma EURO 6 nebo vyšší |  |
| Min. výkon motoru 130 kW, |  |
| Uzávěrka diferenciálu zadní nápravy |  |
| Brzdy kotoučové na obou nápravách |  |
| Držák rezervy a rezerva |  |
| Sedadlo spolujezdce pevné |  |
| El. Okénka |  |
| Úložný prostor na rámu uzamykatelný |  |
| Kabina krátká denní |  |
| El. vyhřívaná zrcátka |  |
| Imobilizér |  |
| Převodovka automatizovaná/automatická |  |
| Tachograf digitální |  |
| Palivová nádrž min. 150L /NM, Ad Blue min 30 L |  |
| LED světlomety pro denní svícení |  |
| Mlhovky vpředu |  |
| Elektronická regulace stability vozidla (například ESP) |  |
| Elektropneumatický brzdový systém, ABS a ASR |  |
| Tempomat s nastavitelným omezovačem |  |
| Stabilizátor zadní nápravy pod rámem |  |
| Sedadlo řidiče vzduchově odpružené |  |
| Koberečky v kabině gumové |  |
| Klimatizace manuální |  |
| Akumulátory min.115Ah |  |
| Rozhraní pro přenos dat FMS 2.0, nebo kom |  |
| Provedení ADR GGVS AT |  |
| Centrální zamykání s dálkovým ovladačem |  |
| Autorádio s Bluetooth |  |
| Elektroinstalace pro couvací kameru |  |
| Couvací kamera |  |
| 2 ks výstražných zábleskových majáků oranžové barvy na kabině |  |
| Motorová brzda zesílená |  |
| Předehřev paliva |  |
| Zvukový signál zařazení zpátečky / varovná světla |  |
| Elektrická zásuvka pro příslušenství 12 V + 24 V na palubní desce |  |
| Hasící přístroj 6 kg s držákem a s plastovou schránkou - 2 ks |  |
| Označení identifikačními údaji dle závazného grafického vzoru |  |

Technické požadavky na nástavbu

| Požadavek | Účastník vyplní ANO/NE |
| --- | --- |
| Valník s plachtou min. vnitř. rozměry 7000 x 2400 x 1900 |  |
| Max. výška vozu 3 400 mm |  |
| Podlaha min. 20 mm |  |
| Plachtová konstrukce rozebíratelná |  |
| Vnitřní osvětlení |  |
| AL latění |  |
| Kurtovací oka do rámu / lemu nástavby min. 8 ks |  |
| Hydraulické čelo nosnost min. 1000 kg |  |
| Horní klapka k čelu na vzduchových vzpěrách |  |
| Májáky zábleskové integrované do klapky - viditelné při otevření |  |
| Ovládání čela .nožní + kabelové |  |
| Držák zakládacího klínu |  |
| Schránka na nářadí na rámu vozidla uzamykatelná o min šířce 600mm |  |
| Reflexní sklopná cedule „A“ vpředu a vzadu |  |
| Záruka nejméně 24 měsíců |  |